浙江万里学院

询价采购单

浙江万里学院拟对我校文献与信息中心“服务器等维护配件采购”项目通过询价方式采购，报价清单如下：

| 序号 | 名称/项目 | 规 格 型 号 / 主 要 配 置 | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护蓄电池12V-200AH | 电池额定容量200AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V。符合国家相关认证标准，原厂质保三年。 回收学校原有旧电池12V/100AH 64个 | 32 |  |  | 推荐品牌：冠军、维基、松下、汤浅、大力神 |
| 2 | 定制开放式电池架（连接导线等） | 能容纳32节12V200AH蓄电池组敞开式电池架，含电池连接线，电池架式样要求与原电池间一致 | 1 |  |  |  |
| 3 | 配套施工（直流开关柜，线路整改、槽钢焊接加固等所需材料） | 接入二层机房UPS主机电缆，正、负极、中性线单芯；ZR-BVR-50mm^2电缆100米；底座式样与原电池间一致 | 1 |  |  |  |
| 合计小写： 合计大写： |  |

注：1、以上报价包括含税发票、运费以及安装费等全部费用。

2.采购清单中的产品，如果学校推荐了参考厂家，仅指该产品的技术参数，在满足技术参数的情况下允许报其他符合要求的生产厂家的产品。投标书必须注明所投产品的品牌及型号。

3、招标控制价：7.2万元，投标报价超过招标控制价的作否决投标。

4、项目要求在2020年7月26日前完工。

请在报价单上注明公司名称、联系人、联系电话并加盖公司印章后于2020年7月9日上午11：00时前以密封件形式送达或寄达浙江万里学院（宁波市钱湖南路8号）行政楼221室计划财务部采购管理办公室（谢老师88222073）。

技术咨询：田老师     联系电话：13884457756

联系人：于老师       联系电话：0574-88223169

浙江万里学院采购中心

2020年7月2日